## Slide 1
Tracimat
Traçabilité des déchets de démolition
11 juin 2019
Réunion du 26/09/2019
P1

## Slide 2: Déchets de démolition en Belgique - contexte
Belgique
32.528 km²
Population: 11,2 millions
3 Régions, 3 législations environnementales
La Flandre + Bruxelles
  13.900 km²/7.341.000 habitants
  Population dense
  Taxes d'enfouissement élevées
  Pas de carrière
DCD (60% du total)
  > 16,5 mio ton/ans DCD
  95% recyclé
Notes: La flandre et bxl ont une superficie de 13.900km², 7,5 inhabitant, donc une population dense, et par consequent on a pas beaucoup d’espace ouvert, par conséquent, et des taxes d’enfouissement élevéés.
Nous recyclons plus que 95% des fractions pierreux, les debris et nous produisons 16,5 moi tonnes de granulats recyclés par ans
Les produits recyclees sont uitlisee comme materiaux de basse, fondation, dans les fondation des routes…il n’y a presque pas de recyclage vers des produits haute gamme
Il y a beaucoup de démolition, beaucoup de débris qui ce produits, mais il y a de moins en moins de nouvelles routes qu’on sont construite. Ca veut dire qu’on doit chercher d’autres applications pour les granulats recyclés, comme une utillisation dans des produits haute gamme. Mais pour atteindre ca, il faut avoir un meilleur qualité des granulats recyclés

## Slide 3
Défis de la gestion des déchets de démolition en 2018
Étude 2013 : Taux de contaminants : 13% de non-conformités (granulats mixtes)
  Amiante (6,6%) > 1 million de tonnes contaminés
  Pollution physique (12,8%) (bois, verre, gypsum, autre substances perturbatrices)
  Pollution chimique (3,6%) (Cu, B(a)p, PCB, huile minérale…)
Filières alternatives à trouver (marché des granulats recyclés en baisse)
ACTION à la SOURCE
But: avoir moins de contamination dans les matériaux recyclés  recyclage et utilisation dans de nouveaux usage (exp : béton hydraulique…)
Notes: On recycle nos déchets, mais qu’est ce qu’on peut dire de la qualité de nos granulats recyclés
On a vu une non-conformité dans 13% des échantillon.
6,6% des échantillions etaient contaminé avec de l’amiante, dans ces echantillions les normes étaient dépassee. Mais dans presque 90% des echantillons on trouvait des traces d’amiante
A coté de ca on avait un pollution physicque dans qui depassait les critères de12,8%
ON a le reglement des concasseur, pour améliorer la qualite, il faut un action a la source
Probleem  iets nodig voor poort breker: actie aan de bron, selectieve sloop tot regel  hoe bereiken?
Selectief slopen tot regel maken via opzetten van een beloningssysteem voor wie selectief sloopt (en dus zuiverdere puinstromen bij breker aanbiedt)

## Slide 4: Comment ?  Cadre réglementaire
Critères fin de déchets pour les granulats recyclés Vlarema art. 2.3.2.1 en 2.3.2.2 (depuis années 80)
Obligation d’un inventaire des matériaux: (VLAREMA 5 juin 2018) lié au demande de permis
  Démolition/rénovation bâtiments non résidentiels : volume > 1000 m³;
  Démolition/rénovation bâtiments (principalement) résidentiels > 5000 m³
  Démolition/entretien voierie/infra > 250 m³
Règlement pour les concasseurs (2018)
  Traitement séparé de débris LMRP et HMRP
  Contrôle interne et externe par un organisme agrée
Agrément de l’organisme de gestion de déchets de démolition (Décret déchets 04/04/2014 & Vlarema art. 4.3.5 – 4.3.12)
  Système de traçabilité
  Critères d’agrément

## Slide 5
Obligation de différentier entre 2 types de déchets pierreux provenant de la démolition
    Acceptation LMRP vs HMRP
LMRP = débris faible risque environnemental. Débris dont il existe des garanties sur l'origine (et par conséquent sur la qualité environnementale) des gravats. Le risque que les granulats recyclés soient contaminés est limité (faible) car l'origine des gravats est connue. Ces débris peuvent être traités dans un processus continu et la surveillance de la qualité environnementale peut être limitée à quelques paramètres critiques.
HMRP = débris risque élevé environnemental. Les débris pour lesquelles les garanties sur l’origine et de la qualité environnementale sont insuffisantes. Le risque de contamination des granulats est réel. Les différents flux doivent être traités séparément et les granulats recyclés doivent être contrôlés par 1000 m³. La liste complète des paramètres de Vlarema doit être vérifiée
Critères d’acceptation des déchets pierreux
Notes: On a changé/modifié les critères d’acceptation des debris.
On a fait une distinction entre….

## Slide 6
Acceptation LMRP vs HMRP
LMRP
Moins de contrôle requis
HMRP
Acceptation et traitement plus exigent
Coûts plus élevés
INCITATION ECONOMIQUE POUR LA DEMOLITION SELECTIVE
Acceptation déchets pierreux (béton et briques)
Notes: Donc, on a introduis des nouveau règles pour les concasseur, que font que les cous pour la production des granulats recycles sont beaucoup plus chèr pour les debris HMRP

## Slide 7
Conditions pour être accepté en tant que LMRP les déchets doivent:
  Provenir d’une démolition sélective
  Faire l’objet d’un système de suivi (traçabilité)
  Contrôlé par une organisme de gestion de démolition indépendant (Tracimat)
Acceptation de débris (béton et briques)

## Slide 8
En amont du chantier
Inventaire + plan d’action
expert
Tracimat
Processeur (concasseur)
Attestation de conformité
Demande d’offre/ devis
Pendant les travaux
entrepreneur
Système de qualité pour la démolition sélective
Rapport de contrôle
* Que pour la procédure étendue
Notification début des travaux
Permis de traitement
Acceptation LMRP
Attestation de démolition sélective
Confirmation de réception
demande
demande
Interlocuteur principal : Maître d’ouvrage
Interlocuteur principal : démolisseur
Notes: Les critère d’acceptation sont moins sevère pour les LMRP

## Slide 9
PREPARATION DES TRAVAUX
Inventaire + plan d'action
expert
Tracimat
Processeur
Attestation de conformité
Demande d’offre / devis
entrepreneur
Système de qualité pour la démolition sélective
CARACTERISATION et INVENTAIRE (quantité, lieu)
CONTROLE DE QUALITE
Inventaire + plan d'action?
Inventaire d’amiante et de démolition
Recommandations pour la démolition sélective
Expert neutre, indépendant de l’entrepreneur et du concasseur
Notes: Chacque acteur a son rôle et sa responsabilité dans le systeme – differente couleur et tache
On commence avec un inventair/caracterisations des materieux que se trouve dans le batiment. Inventaire doit être fait selon un certain procedure, pour garantir une certain qualité de l’inventarie.
Pas n’importe qui peut faire l’inventaire: il faut suivre une formation specifique de Tracimat, il faut demontrer une certaine experience et il faut avoir un assurance responsabilite professionelle
L’idee c’eest de ajouter l’inventair au demande d’offre
Overgang volgende slide: gevolgd door tracering en attestering tijdens de werken

## Slide 10
  Inventaire d’amiante et de matériaux : liste de TOUS les déchets
    Dangereux & non-dangereux
    Estimation quantitative
    Lieu d’occurance
  Recommandations démolition sélective
    Comment faire? - lignes directrices dans la procédure
      Étude historique
      Recherche sur le terrain
        Inspection visuelle du bâtiment
        Mesures: général + en détail
        Echantillonnage
Inventaire + plan d'action

## Slide 11
expert
Tracimat
concasseur
PENDANT LES TRAVAUX
Rapport de contrôle
* Que pour la procédure étendue
Notification début des travaux
permis de traitement
entrepreneur
Système de qualité pour la démolition sélective
Acceptation LMRP
Attestation de démolition sélective
Confirmation de réception
SUIVI DE LA DEMOLITION, TRACABILITE ET ATTESTATION
-
Contrôle de l’évacuation correcte des déchets dangereux
Traçabilité des déchets de démolition
Plus de garanties de la qualité des débris
demande
demande

## Slide 12: Rôle de l’ organisme de gestion de déchet de démolition - Tracimat
  Système d’assurance de la qualité
    Contrôle de la qualité de l ’inventaire via l’attestation de conformité
    Contrôle de l’élimination correcte des matériaux dangereux et non-dangereux
    Traçabilité des déchets
  Outils
    Online logiciel digitale:
      Facile à utiliser
      Registre digitale par chantier
    Contrôle aléatoire des chantier
  Formation et sensibilisation

## Slide 13: Economie circulaire  valorization
  Création du marché Etablir la confiance
  Bonne qualité des matériaux récyclées
  Critères fin de déchets
  Tracabilité
  Organisme de control independent
  Centres de récyclage
Notes: POURQUOI traçage des déchets de demolition?
Fournir une assurance qualité pour les entreprises de recyclage :
  garantie sur l’origine
  garantie sur la quality  pas de substances dangereuses (faible risque)
Améliorer la qualité (environnemental) des granulats recyclés
Établir confiance de l'utilisateur dans les matériaux secondaires (recyclés) comme alternative aux matériaux primaires
Promouvoir le recyclage haute gamme

## Slide 14: Définir les ambitions politiques à atteindre
Caractériser le point de départ pour mieux évaluer les performances :
Connaître le potentiel des matériaux : inventorier
Connaître le potentiel qui sera disponible pour valorisation (effectivement démoli)
Connaître les filières aujourd’hui
Databank pour Urban Mining
Et veiller à :
  Qualité des produits
  Risques environnementales et humains

## Slide 15: Tracimat asbl
  Association sans but lucratif
  Reconnu par le ministre d’environnement depuis août 2017
  Membres: Confederation de la construction, CASO, FPRG en ORI (aucune entreprise privé)
  Conditions d’agrément exigentes : indépendance, neutralité, répresentatif pour le secteur

## Slide 16: Avantages pour le maître d’oeuvre (donneur d’ordre)
Inventaire de haute qualité dans la demande d’offre des travaux de démolition afin que le démolisseur puisse donner un prix correcte
Les risques de coûts imprévus diminuent grâce à un inventaire de démolition de haute qualité
Les débris peuvent être traités à un meilleur prix (inférieur)
Plus de garanties que tous les déchets seront élimines d’une manière légale
Protection du client en tant qu’utilisateur de matériaux de construction recyclés

## Slide 17: Avantages pour maître d’ouvrage (entreprise de démolition)
Inventaire précis au moment de la demande d’offre
Moins de concurrence déloyale
Des matériaux de meilleur qualité et par conséquent des coûts de traitement plus faibles
Avantage commercial compte tenu de l'assurance qualité

## Slide 18: Avantages pour le producteur de granulats (broyeur)
La qualité des débris fournis s'améliore, réduisant le risque de granulats non conformes
La confiance dans la qualité des granulés renforcée
Qualité accrue comme levier vers des applications de plus haute gamme

## Slide 19: Tracimat : les atouts
Base pour une économie circulaire (alternatives pour matériaux primaires)
Levier pour investissements (p.e. 300 concasseurs en région flamande)
Statistiques – bancarisation des données : outil pour le gouvernement flamand
Renforcer la confiance dans la qualité des granulés
Qualité accrue comme levier vers des applications de plus haute gamme

## Slide 20: Tracimat : l’avenir proche
Collaboration avec d’autres secteurs:
  Projet pilot : Châssis en PVC (sept. 2018)
  RECUPEL : collecte lampes/ installations électricité
  Expérimentation  produits céramiques
  ….